О напряженном состоянии тонкого диска с учетом зависимости предела текучести от температуры

М. А. Артемов, Е. С. Барановский, Г. Г.  Бердзенишвили, И. И. Переяславская

Воронежский государственный университет

Аннотация: Рассматривается задача определения напряженного и деформированного состояния тонкого кругового диска, проявляющего упругие и пластические свойства при тепловом и силовом воздействиях. В центральной части диска поле температур однородное. На границе диска задано давление и постоянная температура. Выбирается условие пластичности Треска. Учитывается зависимость предела пластичности от температуры. Пластические деформации определяются по теории пластического течения. Установлены условия, позволяющие определять величину температуры центральной части диска и его радиус, в зависимости от которых пластическая область может формироваться в центральной части диска или на его границе. Приведены графики для напряжений. Для верификации полученных результатов предлагается рассматривать графики эквивалентного напряжения для допустимых режимов пластичности и график годографа вектора напряжений.

Ключевые слова: математическое моделирование, упругопластическое тело, плоское напряженное состояние, кусочно-линейные условия пластичности, теория пластического течения, термоупругопластичность.

Математическому моделированию напряженного и деформированного состояния дисков, испытывающих силовое и тепловое воздействия, посвящено значительное количество работ. Практически во всех последних публикациях учитывается зависимость параметров тел от температуры. Отметим работы [1–5], в которых изучаются задачи, близкие к задаче, рассматриваемой в данной статье.

Постановка задачи

Рассматривается тонкий круговой диск, подверженный полярно-симметричному тепловому и силовому воздействиям. Поле температур центральной части диска  является однородным . На внешней границе диска  задано давление  и температура .

Все величины приводятся к безразмерному виду. В качестве масштаба напряжений выбран предел пластичности  при начальной температуре, в качестве масштаба длины – радиус . Для безразмерных величин принято обозначение размерных величин, что не привносит путаницу, поскольку не вводятся безразмерные комплексы.

Для определения напряженного, деформированного и температурного состояния диска выбирается цилиндрическая система координат, ось которой перпендикулярна срединной поверхности диска и является осью симметрии диска. Поле температур определяется по формуле [1]

(1)

Упругое состояние

Обозначим через  радиусы границ области, в которой диск находится в упругом состоянии, через  и  – давления на этих границах. В этой области компоненты тензора напряжений определяются по формулам [1]:

,		(2)

где ,

– модуль Юнга,  – коэффициент линейного теплового расширения.

Упругопластическое состояние диска

Задача плоского напряженного состояния идеального упругопластического тела в области пластического состояния является локально статически определимой. Поэтому, если граничные условия не содержат перемещений, то определение напряжений не зависит от деформированного состояния.

Выберем условие пластичности Треска, в котором учитывается зависимость предела пластичности от температуры. Учитывая, что напряжения  являются главными, запишем это условие в виде, , где  – предел пластичности при ,  – коэффициент, определяющий зависимость предела пластичности от температуры.

В области  реализуется однородное напряженное состояние , поэтому в этой части диска при переходе в пластическое состояние будет выполняться условие ; из формул (2) (полагая ) следует, что это условие будет выполнено, если

.			(3)

Для диапазона  давления на границе  может реализоваться только режим . Учитывая (2), находим температуру, при которой на границе  будет выполняться этот режим

.					(4)

Приравнивая правые части (3), (4) и учитывая (1), получим уравнение, позволяющее определить радиус диска , для которого одновременно на границах  и  зарождается пластическая область.

Когда  и , или  и , диск находится в упругом состоянии; в формулах (2) следует полагать , , .

Внутренняя пластическая область

Если  и , то в области диска  реализуется режим полной пластичности: , . Несложно проверить, что в области  из возможных режимов пластичности реализуется режим:  , для которого

,   .			(5)

Для области , где диск находится в упругом состоянии, в формулах (2) следует полагать , . Радиус упругопластической границы  определяется, например, из условия непрерывности окружного напряжения на этой границе (квадратные скобки используем для обозначения разрыва величин на границах)

. 					(6)

Из равенств  и (6), учитывая формулы (2) и (5), определяются значения  и температура , при которой на границе  зарождается пластическая область.

На рис. 1 приведены графики распределения напряжений, эквивалентного напряжения для возможных режимов пластичности и годографа вектора напряжений, для следующих значений параметров: .

Рис. 1

Деформации

В рамках теории пластического течения для кусочно-линейных функций пластичности определение деформаций в пластической области обсуждалось в работах [8–10], в которых объясняются разрывы радиальной и осевой компонент пластических деформаций.

Две пластические области

Если ,  и , образуется внешняя пластическая область , в которой реализуется режим пластичности  и

,

. 			(7)

В области  упругого состояния диска напряжения определяются по формулам (2), в которых величины  и  определяются из условия непрерывности напряжений на упругопластических границах  и .

Второй сценарий образования пластических областей

В случае, когда , при достижении температуры  значения  на границе  зарождается внешняя пластическая область; при дальнейшем увеличении температуры происходит зарождение и расширение внутренней пластической области. Обозначим через  значение температуры , при которой область диска  переходит в пластическое состояние. В области  напряжения определяются по формулам (7).

Если , температура , радиус упругопластической границы  и величины  в формулах (2) определяются из условий непрерывности напряжений на границах  и .

Если , радиус упругопластической границы . В пластической области  напряжения определяются по формулам (5). Радиусы упругопластических границ  и  определяются из условия непрерывности напряжений на этих границах.

Выводы

В работе показана правомерность использования условия пластичности Треска при решении задачи о тепловом воздействии на диск, когда учитывается зависимость предела пластичности от температуры.

Литература

- Timoshenko S. R, Goodier J. N. Theory of Elasticity. New York: McGraw-Hill, 1970. 506 p.

- Gamer U. Elastic-Plastic Deformation of a Centrally Heated Disk // Journal of Thermal Stresses. 1985. V. 8. pp. 41–51.

- Orcan Y., Gamer U. Elastic-Plastic Deformation of a Centrally Heated Cylinder // Acta Mechanica. 1991. V. 90. pp. 61–80.

- Dats E., Murashkin E. On Unsteady Heat Effect in Center of the Elastic-Plastic Disk // Lecture Notes in Engineering and Computer Science Сер. “WCE 2016 – World Congress on Engineering 2016”. pp. 69–72.

- Артемов М. А., Барановский Е. С. Об одном алгоритме решения задач термопластичности // Порядковый анализ и смежные вопросы математического моделирования: тезисы докладов XIV Международной научной конференции (с. Цей, 3–8 июля 2017 г.). Владикавказ: ЮМИ ВНЦ РАН, 2017. C. 137–138.

- Полетаев Ю. В. Механизм локального разрушения зоны термического влияния сварных соединений при малоцикловом нагружении // Инженерный вестник Дона, 2011. №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2011/606.

- Полетаев Ю.В., Полетаев В.Ю. Методика оценки склонности сварных соединений низколегированных сталей к образованию трещин при термической обработке // Инженерный вестник Дона, 2014 №4 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2583.

- Артемов М. А., Барановский Е. С. Математическое моделирование пластического состояния тел. Плоская деформация // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. 2015. № 2 (24). С. 72–87.

- Артемов М. А., Барановский Е. С., Якубенко А. П. Альтернативные формы записи кусочно-линейных условий пластичности и их обобщения // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика. 2015. № 1. С. 71–82.

- Переяславская И. И., Артемов М. А., Барановский Е. С. К вопросу математического моделирования осесимметричного плоско-напряженного состояния сжимаемого упругопластического тела // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. 2017. № 1 (31). С. 22–39.

References

- Timoshenko S. R, Goodier J. N. Theory of Elasticity. New York: McGraw-Hill, 1970. 506 p.

- Gamer U. Journal of Thermal Stresses. 1985. V. 8. pp. 41-51.

- Orcan Y., Gamer U. Acta Mechanica. 1991. V. 90. pp. 61-80.

- Dats E., Murashkin E. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. WCE 2016. World Congress on Engineering 2016. pp. 69-72.

- Artemov M. A., Baranovskii E. S. Vladikavkaz, Southern Mathematical Institute RAS, 2017. pp. 137-138.

- Poletayev Yu. V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2011, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2011/606.

- Poletayev Yu. V., Poletayev V. Yu. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, № 4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2583.

- Artemov M. A., Baranovskii E. S. Proceedings of Yakovlev Chuvash State Pedagogical University. Serie: Mechanics. 2015. № 2 (24). pp. 72-87.

- Artemov M. A., Baranovskii E. S., Yakubenko A. P. Proceedings of Voronezh State University. 2015. № 1. pp. 71-82.

- Pereyaslavskaya I. I., Artemov M. A., Baranovskii E. S. Proceedings of Yakovlev Chuvash State Pedagogical University. Serie: Mechanics. 2017. № 1 (31). pp. 22-36.